OPTICON H22 - Caractéristiques Techniques :

- OS : Windows Mobile 6.5

- Processeur PXA320 806Mhz Mémoire 512 Mo Flash/256Mo Ram (suffisant pour les fonctionnalités demandées par la Commune)

- Ecran couleur VGA (480x 640 pixels) Anti reflet rétroéclairé tactile

- Clavier numérique, stylet inclus

- Port micro USB et alimentation secteur

- Bluetooth classe II

- Wifi IEEE.802.11 b/g

- Telecom : GPRS/EDGE/3G/3.5G UMTS/

- Appareil Photo Numérique HD 3.2Mpx

- Scanner 2D

-RFID sans contact (en option)

- NET Framework 3.5

- ActiveSync 4.5 ou supérieur

- Puce GPS intégré

- Norme IP65

1er chiffre = Protection contre la poussière: 6 = Totalement protégé contre les poussières

2e chiffre = Protection contre l'eau: Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm) et projections d'eau de toutes directions

- Coque durci résistance aux chutes : 1.50m sur béton

- Humidité sans condensation 5% - 95%

- Température de fonctionnement de -15°C à +50°C

- Température de stockage -30c à + 80c

- Lecteur de carte à puce intégré SAM

- Carte SIM

- Emplacement carte SD

- Port Micro USB

- Batterie Lithium 3.7V Autonomie de 10h (durée de vie moyenne estimée à 30 mois)

- poids 340g avec batterie

- LxlxH : 151mm x 75mm x 25mm